##### МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по применению средства «Бриллиант»

(ООО ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ «ГИГИЕНА-МЕД», Россия)

для дезинфекции и предстерилизационной очистки

Методические указания разработаны в научно-исследовательском институте дезинфектологии Министерства здравоохранения Российской Федерации и Волгоградским научно-исследовательским противочумным институтом Министерства здравоохранения Российской Федерации

Авторы: Пантелеева Л.Г., Федорова Л.С., Абрамова И.М., Цвирова И.М.,

Дьяков В.В., Белова А.С., Рысина Т.З., Сукиасян А.Н. (НИИД);

Андрус В.Н., Варыханова Т.Г., Бочарова Л.М. (ВолгНИПЧИ)

Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), работников дезинфекционной и санитарно-эпидемиологической служб, а также других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Средство «Бриллиант» представляет собой прозрачную бесцветную жидкость, вспенивающуюся при взбалтывании. Содержит в своем составе в качестве действующих веществ 0,9% алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) и 0,8% глутарового альдегида (ГА); кроме того, в состав средства входят ПАВ, бутандиол, отдушки, вода; рН средства 3,5-4,3.

Средство расфасовано в полиэтиленовые флаконы вместимостью от 100 до 500 мл и канистры вместимостью 1 л, 5 л, 10 л, 30 л, 200 л.

Срок годности средства в упаковке производителя составляет 3 года, рабочих растворов ( 14 суток при условии их хранения в закрытых емкостях в темном месте.

___________________________________________________________________

С момента утверждения данных методических указаний считать утратившими силу «Методические указания по применению дезинфицирующего средства «Бриллиант» (ООО Центр профилактики «Гигиена-Мед», Россия)» №11-3/189 от 18.07.2001г.  № 11-3/128-09 от 08.04. 2002 г. и  № 11-3/289-09 от 31.07.2002 г.

1.2. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей чумы, холеры, туберкулеза), вирусов, патогенных грибов рода Кандида и Трихофитон, а также моющими свойствами. Средство сохраняет антимикробную активность после замораживания и оттаивания.

1.3. Средство «Бриллиант» (в виде концентрата) при введении в желудок и при нанесении на кожу животных относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76, к 5 классу практически нетоксичных при введе нии в брюшную полость и к 4 классу малоопасных соединений при однократном ингаляционном воздействии в виде паров; не оказывает местно-раздражающего действия на кожу, но вызывает раздражение слизистых оболочек глаз.

Рабочие растворы при потенциально опасных путях воздействия на организм (желудок, кожа, при ингаляции) относятся к 4 классу малоопасных веществ и при введении в брюшную полость относительно нетоксичны (6 класс опасности). При попадании на кожу растворы в концентрации выше 5% при повторном воздействии вызывают слабое раздражение кожи. При попадании в глаза 10% раствор оказывает умеренное, 5% и 2,5% растворы – слабое раздражающее действие на слизистые оболочки глаз. Пары 0,5% раствора при многократном воздействии не вызывают сенсибилизирующего эффекта. В виде аэрозоля (способ «орошения») обладают раздражающим действием на верхние дыхательные пути и относятся к 3 классу умеренно опасных веществ по Классификации ингаляционной опасности средств дезинфекции.

1.4. Средство «Бриллиант» предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, уборочного материала, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, при инфекциях бактериальной (включая чуму, холеру, туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях; для дезинфекции поверхностей при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы, кинотеатры), местах общего пользования детских учреждений (туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет).

2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

Рабочие растворы средства готовят в стеклянных, эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях путем добавления соответствующих количеств средства к питьевой воде комнатной температуры (см. табл. 1).

#### Таблица 1

###### Приготовление рабочих растворов средства

| Концентрация раствора (%) по: | Количество ингредиентов (мл), необходимое Для приготовления: |
| --- | --- |
| препарату | ЧАС | ГА | 1 л рабочего раствора | 10 л рабочего раствора |
|  |  |  | Средство | Вода | Средство | Вода |
| 0,3 | 0,0027 | 0,0024 | 3,0 | 997,0 | 30,0 | 9970,0 |
| 0,5 | 0,0045 | 0,004 | 5,0 | 995,00 | 50,0 | 9950,0 |
| 1,0 | 0.009 | 0,008 | 10,0 | 990,0 | 100,0 | 9900,0 |
| 2,0 | 0.018 | 0,016 | 20,0 | 980,0 | 200,0 | 9800,0 |
| 3,0 | 0,027 | 0,024 | 30,0 | 970,0 | 300,0 | 9700,0 |
| 4,0 | 0,036 | 0,032 | 40,0 | 960,0 | 400,0 | 9600,0 |
| 6,0 | 0.054 | 0,048 | 60,0 | 940,0 | 600,0 | 9400,0 |
| 8,0 | 0.072 | 0,064 | 80,0 | 920,0 | 800,0 | 9200,0 |
| 10,0 | 0,09 | 0,08 | 100,0 | 900,0 | 1000,0 | 9000,0 |

3. ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ средства для дезинфекции И ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ

3.1. Растворы средства применяют для дезинфекции изделий медицинского назначения из металлов, резин, стекла, пластмасс (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, медицинские инструменты к ним), в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, предметов ухода за больными, белья, посуды, поверхностей в помещениях, жесткой мебели, аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, уборочного материала, резиновых ковриков. Дезинфекцию проводят способами протирания, орошения, погружения.

3.2. Дезинфекцию объектов при различных инфекциях в лечебно-профилактических учреждениях растворами средства «Бриллиант» проводят по режимам, представленным в табл. 2-7; дезинфекцию изделий, совмещенную с их предстерилизационной очисткой, - по режимам, представленным в табл. 9-11.

3.3. На предприятиях общественного питания, в гостиницах, общежитиях, клубах, кинотеатрах, местах общего пользования детских учреждений (туалеты, буфет, столовая, медицинский кабинет) дезинфекции подвергают поверхности в помещениях. Дезинфекцию проводят силами профессионального контингента по режиму: протирание поверхностей 0,5% (по препарату) раствором – 60 мин. По окончании дезинфекции проводят влажную уборку.

3.4. При проведении генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях дезинфекцию проводят по режимам, представленным в табл. 8.

#### Таблица 2

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»

при бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 0,5 | 60 | Протирание |
|  | 1,0 | 30 | Протирание |
|  | 1,0 | 60 | Орошение |

Продолжение табл.2

| Санитарно-техническое оборудование | 60 | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
| --- | --- | --- |
|  | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 60 | Замачивание |
| Белье чистое | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное фекалиями | 60 | Замачивание |
| Посуда чистая | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 120 | Погружение |
| Предметы ухода за больными, не загрязненные кровью * | 60 | Погружение или двукратное протирание с интервалом 15 мин |

Примечание:  * - при загрязнении кровью и др. биологическими субстратами дезинфекцию предметов ухода за больными проводить по режиму, рекомендованному при вирусных инфекциях.

#### Таблица 3

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»

при чуме и холере

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Чума | Холера |  |
| Поверхности в помещениях, загрязненные фекалиями | 0,5 | - | 60 | Орошение |
|  | 3,0 | 60 | - |  |
| Поверхности в помещениях, загрязненные кровью | 3,0 | 60 | 60 | Орошение |
| Посуда без остатков пищи | 0,3 | 60 | 60 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 0,5 | 60 | 60 | Погружение |
| Белье, не загрязненное выделениями | 1,0 | - | 60 | Замачивание |
| Белье, загрязненное фекалиями, кровью | 1,0 | 60 | - | Замачивание |
|  | 2,0 | - | 60 |  |
| Изделия медицинского назначения | 2,0 | 60 | 60 | Погружение |
| Санитарно-техническое оборудование, подкладная клеенка | 2,0 | - | 60 | Погружение |
|  | 3,0 | 60 | - |  |

#### Таблица 4

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»

при туберкулезе

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 6,0 | 120 | Протирание |
|  | 8,0 | 60 | Протирание |
|  | 8,0 | 120 | Орошение |
| Санитарно-техническое оборудование | 10,0 | 120 | Двукратное протирание или двукрат-ное орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 10,0 | 120 | Замачивание |
| Белье чистое | 6,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 10,0 | 120 | Замачивание |
| Посуда чистая | 6,0 | 15 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 10,0 | 30 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 10,0 | 60 | Погружение |
|  | 10,0 | 120 | Протирание |

#### Таблица 5

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»

при вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззаражи-вания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Поверхности в поме-щениях, жесткая мебель, поверхности приборов, аппаратов | 2,0 | 30 | Протирание |
|  | 2,0 | 60 | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Санитарно-техническое оборудование | 2,0 | 60 | Двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Уборочный материал | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Белье чистое | 2,0 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное фекалиями | 2,0 | 120 | Замачивание |
| Белье, загрязненное кровью | 2,0 | 60 | Замачивание |
| Посуда чистая | 2,0 | 30 | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 2,0 | 60 | Погружение |
| Предметы ухода за больными | 2,0 | 30 | Погружение или протирание |

#### Таблица 6

Режимы дезинфекции объектов растворами средства «Бриллиант»

при грибковых инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кандидозы | Дерматофитии |  |
| Поверхности в помещениях, жесткая мебель, поверхности приборов, оборудования | 1,0 | 60 | ( | Протирание |
|  | 2,0 | 30 | ( |  |
|  | 6,0 | ( | 120 |  |
|  | 8,0 | ( | 60 |  |
|  | 2,0 | 60 | ( | Орошение |
|  | 8,0 | ( | 120 |  |
| Санитарно-техническое оборудование | 1,0 | 60 | ( | Двукратное протирание с интервалом 15 мин |
|  | 10,0 | ( | 120 |  |
|  | 2,0 | 60 | ( | Двукратное орошение с интервалом 15 мин |
|  | 8,0 | ( | 120 |  |
| Уборочный материал | 6,0 | 60 | - | Замачивание |
|  | 10,0 | - | 120 |  |
| Белье чистое | 6,0 | 15 | 30 | Замачивание |
| Белье, загрязненное выделениями | 6,0 | 60 | - | Замачивание |
|  | 10,0 | - | 120 |  |
| Посуда чистая | 1,0 | 30 | - | Погружение |
| Посуда с остатками пищи | 6,0 | 120 | - | Погружение |
|  | 10,0 | 60 | - |  |
| Резиновые коврики | 10,0 | ( | 120 | Погружение или двукратное протирание или двукратное орошение с интервалом 15 мин |
| Предметы ухода за больными | 6,0 | 60 | ( | Погружение |
|  | 8,0 | 30 | 60 |  |
|  | 10,0 | ( | 30 |  |
|  | 10,0 | 30 | 120 | Протирание |

#### Таблица 7

Режимы дезинфекции изделий медицинского назначения растворами средства «Бриллиант» при бактериальных (включая туберкулез),

грибковых и вирусных инфекциях

| Объект обеззараживания | Концентрация раствора по препарату, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Изделия медицинского назначения из металлов, имеющие замковые части; из резин; стекла; пластмасс | 2,0 | 60 | Погружение |
| Изделия из металлов, не имеющие замковых частей, стоматологические инструменты | 1,0 | 60 |  |
|  | 2,0 | 30 |  |
| Эндоскопы | 4,0 | 10 |  |

### Таблица 8

## Режимы дезинфекции объектов растворами средства при проведении

## генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях

| Профиль лечебно-профилактического учреждения | Концентрация рабочего раствора, % | Время обеззараживания, мин | Способ обеззараживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Соматические, хирургические отделения, процедурные кабинеты, стоматологические, акушерские и гинекологические отделения и кабинеты, лаборатории | 2,0 | 30 | Протирание |
| Противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения | 8,0 | 60 | Протирание |
|  | 8,0 | 120 | Орошение |
| *Инфекционные лечебно-профилактические учреждения | ( | ( | Протирание или орошение |
| Кожно-венерологические лечебно-профилактические учреждения | 8,0 | 60 | Протирание |
|  | 8,0 | 120 | Орошение |

Примечание: *генеральную уборку проводить по режиму

соответствующей инфекции.

3.5. Поверхности в помещениях (пол, стены, двери и т.п.), жесткую мебель, поверхности приборов, аппаратов, санитарно-техническое оборудование (ванны, раковины, унитазы), резиновые коврики протирают ветошью, смоченной в растворе средства или орошают из гидропульта, автомакса, распылителя типа «Квазар» и др. Сильно загрязненные поверхности обрабатывают дважды. Резиновые коврики можно обеззараживать способом погружения. Норма расхода раствора средства при протирании – 100 мл/м2 поверхности, при орошении –300 мл/м2 (гидропульт, автомакс), 150 мл/м2 (распылитель типа «Квазар»), а при чуме и холере -500 мл/м2. После проведения дезинфекции помещение проветривают.

3.6. Уборочный инвентарь (ветошь) замачивают в растворе средства, после дезинфекции стирают и высушивают

3.7. Предметы ухода за больными погружают в раствор средства или двукратно с интервалом 15 мин протирают ветошью, смоченной раствором средства. По окончании дезинфекции их промывают проточной водой в течение 5 мин.

3.8. Белье замачивают в растворе средства из расчета 4 л на 1кг сухого белья (при туберкулезе, чуме, холере – 5 л на 1 кг сухого белья). По окончании дезинфекционной выдержки белье стирают и прополаскивают.

3.9. Перевязочный материал, тампоны, салфетки погружают в 10% раствор средства на время дезинфекционной выдержки 120 мин, затем утилизируют.

3.10. Посуду освобождают от остатков пищи и полностью погружают в раствор средства при норме расхода рабочего раствора 2 л на 1 комплект посуды. По окончании дезинфекционной выдержки посуду промывают  с помощью щетки или ерша проточной питьевой водой  или путем мытья с помощью щетки в двух емкостях с питьевой водой по 15 сек. в каждой.

3.11. Дезинфекцию изделий медицинского назначения, в том числе совмещенную с их предстерилизационной очисткой, осуществляют в эмалированных (без повреждения эмали), пластмассовых емкостях, закрывающихся крышками.

Изделия погружают в рабочий раствор средства сразу же после их применения (не допуская подсушивания), обеспечивая удаление видимых загрязнений с помощью тканевых салфеток; каналы и полости изделий тщательно промывают раствором с помощью шприца или иного приспособления. Разъемные изделия погружают в раствор в разобранном виде. Изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми, предварительно сделав ими в растворе несколько рабочих движений для лучшего проникновения раствора в труднодоступные участки изделий. Использованные салфетки сбрасывают в отдельную емкость с 10,0 % раствором средства и выдерживают 120 мин, затем утилизируют.

Во время дезинфекционной выдержки каналы и полости должны быть заполнены (без воздушных пробок) раствором средства. Толщина слоя раствора над изделиями должна быть не менее 1 см.

При дезинфекции эндоскопов и инструментов к ним необходимо использовать технологию, изложенную в «Методических рекомендациях по очистке, дезинфекции и стерилизации эндоскопов», утвержденных Минздравом СССР 17.07.90 г. № 15-6/33 и в «Методических рекомендациях по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации медицинских инструментов к гибким эндоскопам», утвержденных Минздравом СССР 09.02.88 г. № 28-6/3.

По окончании обработки изделия отмывают от остатков средства в течение 5 мин под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.

3.12. Для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения рабочие растворы средства можно использовать многократно в течение срока годности рабочего раствора (14 дней). При изменении внешнего вида раствора (изменение цвета, помутнение, появление осадка и т.п.) его необходимо заменить.

Таблица 9

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, 
изделий медицинского назначения (исключая эндоскопы и инструменты

к ним) растворами средства «Бриллиант»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки/ Обработки, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца или электроотсоса) | 1,0 или 2,0 | Не менее 18 | Не регла-ментиру-ется |
| Замачивание* изделий при полном погружении их в рабочий раствор и заполнении им полостей и каналов | 1,0** | Не менее 18 | 60 |
|  | 2,0** | То же | 30 |
|  | 2,0** | (»( | 60 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание, с помощью ерша, ватно-марлевого тампона или тканевой (марлевой) салфетки: ( изделий, не имеющих замковых частей, каналов или полостей; ( изделий, имеющих замковые части, каналы или полости | В соответствии с концентрацией раствора, использованного на этапе замачивания | Не менее 18 | 0,5 |
|  |  | То же | 1,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 0,5 |

Примечания: * на этапе замачивания обеспечивается дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных, бактериальных (включая туберкулез) и

грибковых (кандидозы, дерматофитии) инфекциях;

** для изделий из металлов, не имеющих замковых частей, каналов и полостей, в том числе для боров и зеркал стоматологических;

*** для изделий из металлов, резин, пластмасс, стекла, имеющих замковые,

каналы или полости.

Таблица 10

Режимы дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, гибких и жестких эндоскопов раствором средства «Бриллиант»

| Этапы обработки | Режимы обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки, мин. |
| Замачивание* изделий (у не полностью погружаемых эндоскопов - их рабочих частей, разрешенных к погружению) при полном погружении в рабочий раствор средства и заполнении им полостей и каналов изделия | 4,0 | Не менее 18 | 10 |
| Мойка каждого изделия в том же растворе, в котором проводили замачивание: ГИБКИЕ ЭНДОСКОПЫ:  инструментальный канал очищают щеткой для очистки инструментального канала;  внутренние каналы промывают при помощи шприца или электроотсоса;  наружную поверхность моют при помощи тканевой (марлевой) салфетки. ЖЕСТКИЕ ЭНДОСКОПЫ  каждую деталь моют при помощи ерша или тканевой (марлевой) салфетки;  каналы промывают при помощи шприца. | 4,0 | Не менее 18 | 2,0 3,0 1,0 2,0 2,0 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллированной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочих растворах обеспечивается дезинфекция  эндоскопов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез)

инфекциях и кандидозах.

Таблица 11

Режим дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой,  медицинских инструментов к гибким эндоскопам раствором средства «Бриллиант»

| Этапы обработки | Режим обработки |
| --- | --- |
|  | Концентрация рабочего раствора (по препарату), % | Температура рабочего раствора, ОС | Время выдержки / обработки на этапе, мин. |
| Удаление видимых загрязнений с поверхности изделий с помощью тканевой (марлевой) салфетки при погружении в рабочий раствор, тщательное промывание каналов рабочим раствором (с помощью шприца) | 2,0 | Не менее 18 | Не нормируется |
| Замачивание* инструментов при полном погружении их в рабочий раствор средства и заполнении им внутренних открытых каналов с помощью шприца | 2,0 | Не менее 18 | 60 |
| Мойка каждого инструмента в том же растворе, в котором проводили замачивание: · наружную поверхность моют при помощи щетки или тканевой (марлевой) салфетки; · внутренние открытые каналы промывают с помощью шприца | 2.0 | Не менее 18 | 2,0 1,5 |
| Ополаскивание проточной питьевой водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 5,0 |
| Ополаскивание дистиллирован-ной водой (каналы - с помощью шприца или электроотсоса) | Не нормируется | 1,0 |

Примечания: * - на этапе замачивания в рабочем растворе обеспечивается дезинфекция инструментов при вирусных, бактериальных (включая туберкулез)

инфекциях и кандидозах.

3.13. Контроль качества предстерилизационной очистки изделий проводят путем постановки амидопириновой или азопирамовой пробы на наличие остаточных количеств крови согласно методикам, изложенным соответственно в «Методических указаниях по предстерилизационной очистке изделий медицинского назначения» (№ 28-6/13 от 08.06.82г.), азопирамовой пробы – согласно изложенному в методических указаниях «Контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения с помощью реактива азопирам» (№ 28-6/13 от 25.05.88г.).

Контролю подлежит 1% одновременно обработанных изделий одного наименования (но не менее трех изделий).

4. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

4.1. При всех работах следует избегать попадания средства в глаза и на кожу.

4.2. Все работы со средством и его растворами проводить с защитой рук резиновыми перчатками.

4.3. Дезинфекцию поверхностей 0,5% раствором средства способом протирания можно проводить в присутствии больных.

4.4. При обработке поверхностей способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания - универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки В, глаз - герметичные очки, кожи рук - резиновые перчатки. После проведения дезинфекции способом орошения рекомендуется провести влажную уборку и проветрить помещение.

4.5. Все работы в очагах особо опасных инфекций проводить в противочумном костюме 1 типа, в состав которого входит общевойсковой противогаз.

4.6. Средство следует хранить отдельно от лекарственных препаратов  в местах, недоступных детям.

5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

5.1. При несоблюдении мер предосторожности при работе способом орошения могут  возникнуть явления раздражения верхних дыхательных путей и глаз.

5.2.При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

5.3. При случайном попадании средства (концентрата) на кожу необходимо немедленно смыть его большим количеством воды, затем смазать кожу смягчающим кремом.

5.4. При попадании средства (концентрата) в глаза, необходимо немедленно промыть глаза под струей воды в течение 10 минут и сразу обратиться к окулисту.

5.5. При попадании средства в желудок необходимо выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля и обратиться к врачу. Желудок не промывать!

6. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СРЕДСТВА

6.1. Дезинфицирующее средство «Бриллиант» в соответствии с нормативной документацией (ТУ 9392-001-18995029-01) контролируется по следующим показателям качества: внешний вид, показатель концентрации водородных ионов (рН), массовая доля глутарового альдегида и массовая доля алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

В табл. 11 представлены контролируемые показатели и нормы по каждому из них.

Таблица 11

Показатели качества дезинфицирующего средства «Бриллиант»

| Контролируемые показатели | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость, вспенивающаяся при взбалтывании |
| Показатель концентрации водородных ионов (рН) средства | 3,5 – 4,3 |
| Массовая доля глутарового альдегида, % | 0,7 – 0,9 |
| Массовая доля алкилдиметилбензиламмония хлорида, % | 0,80 – 1,00 |

6.2. Определение внешнего вида.

Внешний вид средства определяют визуально. Для этого в пробирку из бесцветного стекла с внутренним диаметром 30-32 мм наливают средство до половины и просматривают в проходящем или отраженном свете.

6.3. Определение показателя концентрации водородных ионов (рН)

средства.

Показатель концентрации водородных ионов измеряют потенциометрическим методом в соответствии с Государственной фармакопеей СССР ХI издания (выпуск 1, с. 113).

6.4. Определение массовой доли глутарового альдегида.

6.4.1. Оборудование, реактивы.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колба Кн-1-100-29/32 по ГОСТ 25336-82.

Пипетки 4-1-1 по ГОСТ 20292-74.

Пипетка 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Натрий пиросернистокислый ч.д.а. по ГОСТ 11683-76, 2% водный раствор.

Йод кристаллический по ГОСТ 4159-79, водный раствор концентрации

С (1/2 J2).=0,1 моль/дм3 (0,1 н.); готовят и устанавливают точную концентрацию по ГОСТ 25794.2-83  п.2.11.

6.4.2. Проведение анализа.

К навеске от 2,0 до 3,0 г средства, взятой с точностью до 0,0002 г, прибавляют 5 см3 раствора пиросернистокислого натрия, через 2 минуты добавляют 0,05 - 0,07 г лаурилсульфата натрия и после взбалтывания оставляют на 5-7 минут. По истечении указанного времени титруют 0,1 н. раствором йода до появления устойчивой желтой окраски.

В качестве контроля параллельно аналогичным способом проводят титрование 5 см3 использованного в анализе раствора пиросернистокислого натрия в присутствии объема дистиллированной воды, равного массе анализируемой пробы.

6.4.3. Обработка результатов анализа.

Массовую долю глутарового альдегида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

0,0025 х К х (Vк ( V) х 100

Х  = ---------------------------------------,

m

где: 0,0025 – масса глутарового альдегида, соответствующая 1 см3 раствора

йода концентрации точно С (1/2 J2) = 0,1 моль/дм3;

К – поправочный коэффициент раствора йода концентрации

С (1/2 J2) = 0,1 моль/ дм3 (0,1 н.);

Vк – объем раствора йода концентрации С (1/2 J2) = 0,1 моль/дм3,

израсходованный  на титрование в контрольном опыте, см3;

V – объем раствора йода концентрации С (1/2 J2) = 0,1моль/дм3,

израсходованный на титрование рабочей пробы, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое трех определений, расхождения между которыми не превышают допускаемое расхождение, равное 0,07%.

Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (11,0%  при доверительной вероятности 0,95.

6.5. Определение массовой доли алкилдиметилбензиламмоний хлорида.

6.5.1. Оборудование, реактивы и растворы.

Весы лабораторные общего назначения по ГОСТ 24104-88Е 2 класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г.

Бюретка 1-1-2-25-0,1 по ГОСТ 29251-91.

Колбы мерные 2-100-2 по ГОСТ 1770-74.

Колба Кн-1-250-29/32 по ГОСТ 25336-82 со шлифованной пробкой.

Пипетки 4(5)-1-1, 2-1-5 по ГОСТ 20292-74.

Цилиндры 1-25, 1-50, 1-100 по ГОСТ 1770-74.

Додецилсульфат натрия по ТУ 6-09-64-75.

Цетилпиридиний хлорид 1-водный с содержанием основного вещества не менее 99,0% производства фирмы «Мерк» (Германия) или реактив аналогичной квалификации.

Эозин Н по ТУ 6-09-183-75.

Метиленовый голубой по ТУ 6-09-29-76.

Кислота уксусная по ГОСТ 61-75.

Спирт этиловый ректификованный технический по ГОСТ 18300-87.

Хлороформ по ГОСТ 20015-88. Кислота серная по ГОСТ 4204-77.

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72.

6.5.2. Подготовка к анализу.

6.5.2.1.Приготовление 0,004 н. водного раствора додецилсульфата натрия.

0,120 г додецилсульфата натрия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 100 см3 с доведением объема воды до метки.

6.5.2.2. Приготовление смешанного индикатора.

Раствор 1. В мерном цилиндре 0,11 г эозина Н растворяют в 2 см3 воды, прибавляют 0,5 см3 уксусной кислоты, объем доводят этиловым спиртом до 40 см3   и перемешивают.

Раствор 2. 0,008 г метиленового голубого растворяют в 17 см3 воды и прибавляют небольшими порциями 3,0 см3 концентрированной серной кислоты, перемешивают и охлаждают.

Раствор смешанного индикатора готовят смешением раствора 1 и раствора 2 в объемном соотношении 4:1 в количествах, необходимых для использования в течение трехдневного срока. Полученный раствор хранят в склянке из темного стекла не более 3 дней.

6.5.2.3.Определение поправочного коэффициента раствора додецилсульфата натрия.

Поправочный коэффициент определяют двухфазным титрованием раствора додецилсульфата натрия 0,004 н. раствором цетилпиридиний хлорида, приготовляемым растворением 0,143 г цетилпиридиний хлорида 1-водного в 100 см3 дистиллированной воды (раствор готовят в мерной колбе вместимостью 100 см3).

К 5 см3   или 10 см3  раствора додецилсульфата натрия прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 раствора смешанного индикатора и 30 см3 воды. Закрывают пробку и встряхивают. Содержимое колбы титруют раствором цетилпиридиний хлорида, попеременно интенсивно встряхивая в закрытой колбе до перехода синей окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.5.3. Выполнение анализа.

Навеску анализируемого средства «Бриллиант» от 7,0 до 10,0 г, взятую с точностью до 0,0002 г, количественно переносят в мерную колбу вместимостью 100 см3 и объем доводят дистиллированной водой до метки.

В коническую колбу либо в цилиндр с притертой пробкой вносят 5 см3 раствора додецилсульфата натрия, прибавляют 15 см3 хлороформа, 2 см3 смешанного индикатора и 30 см3 дистиллированной воды. Полученную двухфазную систему титруют приготовленным раствором анализируемой пробы средства «Бриллиант» при попеременном сильном взбалтывании в закрытой колбе до перехода окраски нижнего хлороформного слоя в фиолетово-розовую.

6.5.4.Обработка результатов.

Массовую долю алкилдиметилбензиламмоний хлорида (Х) в процентах вычисляют по формуле:

| Х = | 0,00143 х V х К х 100 х 100 | , |
| --- | --- | --- |
|  | m х V1 |  |

где 0,00143 – масса алкилдиметилбензиламмоний хлорида, соответствующая

1 см3 раствора додецилсульфата натрия концентрации точно

С (С12Н25SO4Nа) = 0,004 моль/дм3, г;

V – объем титруемого раствора додецилсульфата натрия концентрации

С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3, равный 5 см3;

К – поправочный коэффициент раствора додецилсульфата натрия

концентрации С (С12Н25SO4Na) = 0,004 моль/дм3;

100 – разведение навески;

V1 – объем раствора средства «Бриллиант», израсходованный на

титрование, см3;

m – масса анализируемой пробы, г.

За результат анализа принимают среднее арифметическое 3-х определений, расхождение между которыми не должно превышать допускаемое расхождение, равное 0,06%.

# Допускаемая относительная суммарная погрешность результата анализа (8,5%  при доверительной вероятности 0,95.

БРИЛЛИАНТ, предназначенное для дезинфекции поверхностей в помещениях, санитарно-технического оборудования, посуды, белья, уборочного материала, предметов ухода за больными, изделий медицинского назначения (включая стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним), в том числе совмещенной с их предстерилизационной очисткой, при инфекциях бактериальной (включая чуму, холеру, туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии, а также для проведения генеральных уборок в лечебно-профилактических учреждениях; для дезинфекции поверхностей при проведении профилактической дезинфекции на предприятиях общественного питания, коммунальных объектах (гостиницы, общежития, клубы, кинотеатры), местах общего пользования детских учреждений (туалеты, буфет, столовая и медицинский кабинет).